## Slide 2
ENGENHARIA DE PROJETOS INDUSTRIAIS – PROCESSO
ENGENHARIA DE PROJETOS INDUSTRIAIS – UTILIDADES
Agenda

## Slide 3
Disciplina de Processo – Engenheiro de Processos (Eng. Químico, Eng. de Alimentos, Engenheiro de Petróleo, Engenheiro de Minas, Eng. Metalúrgico)
Engenharia de Projetos Industriais - Processo
Transformações:
Físicas
Químicas
Físico-químicas
Resíduos, Efluentes
Produtos, Subprodutos
Insumos
Matérias Primas
Definição de processos, operações unitárias, equipamentos, utilidades

## Slide 4
Video 1 – Refinaria – Processo Simplificado
https://www.youtube.com/watch?v=H7RXJuQosWw
Engenharia de Projetos Industriais - Processo
Transformações:
Físicas
Químicas
Físico-químicas
Resíduos, Efluentes
Produtos, Subprodutos
Insumos
Matérias Primas
Video 2 – Fábrica de Cerveza Corona en Zacatecas, México
https://www.youtube.com/watch?v=lgTMEwihz18

## Slide 5
Detalhando as atividades durante um projeto de Processos Industriais:
Engenharia de Projetos Industriais - Processo
Aqui é nossa praia !!
Vamos utilizar os conhecimentos da disciplina de Engenharia de Processos – aulas Prof. Carlos Perlingeiro

## Slide 6
As atividades a seguir relacionadas podem ser necessárias num projeto de engenharia de processos industriais:
Definição dos Processos a serem Utilizados
Elaboração das Memórias de Cálculo
Definição dos Equipamentos Principais
Elaboração dos Fluxogramas de Engenharia
Elaboração dos Arranjos Gerais Elaboração das Especificações Técnicas de Unidades de Processo e/ou Equipamentos
Relatório da Engenharia de Projeto Básico
Outras Atividades
Engenharia de Projetos Industriais - Processo

## Slide 7
Detalhando as atividades durante um projeto de Processos Industriais:
Engenharia de Projetos Industriais - Processo
Qualificação e quantificação de "inputs" :
  Matérias-primas a serem transformadas
  Materiais a serem adicionados e consumidos
  Insumos energéticos a serem utilizados.
Qualificação quantificação de "outputs“:
  Produtos a serem obtidos das transformações
  Resíduos e refugos.
Determinação do Processo de Transformação
  Ordenação da sequência de operações
  Caracterização das fases, fluxos, reações, vazões, trocas e transferências
  Balanceamento energético, térmico e barométrico.
  Cálculos de eficiência global e otimização
Determinação e identificação da natureza dos equipamentos e componentes físicos, de processo e auxiliares.
  Tipificação
  Pré-especificações físicas e dimensionais
  Folha de dados
  Diagrama geral do processo
  Filosofia básica de operações

## Slide 8
Começando: Definição dos Processos a serem utilizados na planta industrial...
Engenharia de Projetos Industriais - Processo
Alternativas Tecnológicas Disponíveis
Novas Tecnologias
(pesquisa , inovação)
Ex: Projeto Unidade Piloto de Coqueamento Retardado para o Cenpes
Notes: 2.1 – maior temperatura, maior consumo de óleo combustível, menor tempo de residência, menor conversão. Este tipo de unidade de craqueamento apresenta como vantagem a produção de derivados mais estáveis, não sendo necessário submetê-los a tratamentos posteriores, podendo ser utilizados diretamente em blends de combustíveis. Outra vantagem é o projeto da fornalha, que é dividida em duas zonas de aquecimento sendo mais flexível e de mais fácil limpeza dos tubos da fornalha.
2.2 – menor temperatura, menor consumo de óleo, maior conversão, etapa adicional na batelada- limpeza do vaso de matutação.

## Slide 9
Identificação dos Processos Aplicáveis: Este levantamento deve ser feito em função de:
Conhecimento da mistura de produtos. A mistura de produtos é definida pelo conjunto de tipos, dimensões, qualidade e quantidade de produtos a serem obtidos. A definição da mistura de produtos é feita com base nos dados de mercado, seguindo as diretrizes empresariais, sócio-econômicas e tecnológicas do empreendimento;
Conhecimento das matérias primas, energia e utilidades disponíveis;
Conhecimento do plano de produção;
Fluxograma básico, contendo as entradas de matérias primas e as saídas dos produtos, eventuais subprodutos e rejeitos;
Conhecimentos dos requisitos mínimos de qualidade e custos estabelecidos (custos de investimento e custos operacionais);
Conhecimento da localização do empreendimento ou instalação;
-Conhecimento dos requisitos gerais de segurança industrial, proteção radiológica, proteção ambiental etc, de acordo com as últimas revisões de normas técnicas pertinentes.
Engenharia de Projetos Industriais - Processo

## Slide 10
Caracterização dos Processos Aplicáveis: Levantar e entender todas as informações disponíveis sobre os processos aplicáveis, possibilitando comparação e futura escolha (bibliotecas, visitas técnicas, consulta fabricantes e detentores de tecnologia, aquisição de pesquisa bibliográfica, etc) – ex: Thomson Reuters
Identificação dos padrões de qualidade de matérias primas, insumos, produtos e subprodutos;
Identificação dos modelos matemáticos e balanços de massa e energia;
Identificação da metodologia operacional e de controle de processo;
Identificação dos métodos de dimensionamento dos equipamentos;
Identificação de arranjos e fluxogramas de instalações existentes ou projetadas;
Identificação e caracterização dos parâmetros principais de unidades auxiliares e de apoio;
Identificação dos procedimentos operacionais, manutenção e de controle;
Obtenção dos procedimentos sobre custos de investimentos e custos operacionais.
Engenharia de Projetos Industriais - Processo

## Slide 11
Seleção dos Processos Industriais:
Após o levantamento e a caracterização dos processos aplicáveis a cada unidade de produção da instalação industrial é possível a elaboração de uma análise técnico econômica para a definição de cada processo a ser utilizado.
Esta definição deve ser mostrada através de relatório de recomendações relativos aos itens até aqui descritos e as conclusões da análise executada
Engenharia de Projetos Industriais - Processo

## Slide 12
Engenharia de Projetos Industriais - Processo

## Slide 13
Engenharia de Projetos Industriais - Processo

## Slide 14
Engenharia de Projetos Industriais - Processo
Diagrama de Blocos de Processo

## Slide 15
Elaboração dos Fluxogramas de Engenharia (Process Flow Diagram - PFD)
Mais detalhado que o Diagrama de Blocos
Fundamental para o projeto – fonte de informação para as atividades das demais disciplinas
Engenharia de Projetos Industriais - Processo

## Slide 16
Engenharia de Projetos Industriais - Processo
Fluxograma de Engenharia - Process Flow Diagram – PFD
Cerveja

## Slide 17
Engenharia de Projetos Industriais - Processo
Fluxograma de Engenharia - Process Flow Diagram - PFD

## Slide 18
Engenharia de Projetos Industriais - Processo
Fluxograma de Engenharia - tipos e documentos necessários
PFD

## Slide 19
Engenharia de Projetos Industriais - Processo
Fluxograma de Engenharia - tipos e documentos necessários (continuação)
ENERGIA ≠ UTILIDADES lembrar das reações exotérmicas e endotérmicas

## Slide 20
Engenharia de Projetos Industriais - Processo
Fluxograma de Engenharia - tipos e documentos necessários (continuação)
Fluxograma de Tubulação e Instrumentação ou Diagrama P&I (Process and Instrumentation/ Piping and Instrumentation Diagram).
Utiliza simbologia definida pela ISA e ABNT
Representa de forma esquemática: equipamentos, tubulações, instrumentos e malhas de controle e medição das variáveis de processo (temperatura, umidade, posição, vazão, pressão, peso, nível, densidade, pH, análise, espessura, velocidade, vibração, concentração, turbidez etc).
Diagrama de Blocos  PFD  P&ID

## Slide 21
Fluxograma de Tubulação e Instrumentação ou Diagrama P&I (Process and Instrumentation/ Piping and Instrumentation Diagram).
O P&ID contém:

## Slide 22
Fluxograma de Tubulação e Instrumentação ou Diagrama P&I (Process and Instrumentation/ Piping and Instrumentation Diagram).
O P&ID exemplos

## Slide 23
Fluxograma de Tubulação e Instrumentação ou Diagrama P&I (Process and Instrumentation/ Piping and Instrumentation Diagram).

## Slide 24
Fluxograma de Tubulação e Instrumentação ou Diagrama P&I (Process and Instrumentation/ Piping and Instrumentation Diagram).

## Slide 25
Engenharia de Projetos Industriais - Processo
Fluxograma de Engenharia - tipos e documentos necessários
O escopo de processo e utilidades pode ser dividido entre empresas diferentes.

## Slide 26
Engenharia de Projetos Industriais - Processo

## Slide 27
Elaboração de Arranjos – Plano Diretor ou Arranjo Geral
Vista da planta em escala
Coordenadas geográficas
Google Earth

## Slide 28
Elaboração de Arranjos – Plano Diretor ou Arranjo Geral

## Slide 29
Engenharia de Projetos Industriais – Processo
Elaboração dos Arranjos

## Slide 30
Engenharia de Projetos Industriais – Processo
Elaboração dos Arranjos

## Slide 31
Elaboração dos Arranjos

## Slide 32
Elaboração dos Arranjos de Equipamentos

## Slide 34
Engenharia de Projetos Industriais – Processo
Outras Atividades

## Slide 35
Engenharia de Projetos Industriais – Processo
FLUXO DE INFORMAÇÕES – Ver apostila (pg 124)
Projeto Conceitual: guia para desenvolvimento – Ver apostila (pg 126)
Projeto Básico: guia para desenvolvimento – Ver apostila (pg 132)
Projeto Detalhado: guia para desenvolvimento – Ver apostila (pg 140)

## Slide 36
Engenharia de Projetos Industriais – UTILIDADES
Área de Envase
Área de Processo
CO2
Sistema de Ar Comprimido
ETA/ETE
Energia Elétrica e Vapor
Sistema de Água de Resfriamento
Combustível
Utilidades Industriais :
Energia Elétrica
Água
Combustível
Vapor
Ar comprimido
Efluentes Industriais
O2, N2, CO2
Energia Elétrica
Terceirizado
Sistema de Refrigeração, Amônia, Água e Etanol
SISTEMAS DE UTILIDADES

## Slide 37
Engenharia de Projetos Industriais – UTILIDADES
As áreas usuárias (processo) precisam das utilidades :
Com Qualidade
Na Quantidade Certa
Dentro do tempo requerido
Com custos compatíveis
A engenharia de Projetos de Sistemas de Utilidades é desenvolvida:
Através de equipe Multidisciplinar
Buscando melhor solução técnica
Menor Custo Benefício (CAPEX e OPEX)
Com custos compatíveis
Ar comprimido – mecânica de equipamentos, mecânica arranjo, tubulação, elétrica e automação industrial

## Slide 39
Engenharia de Projetos Industriais – UTILIDADES

## Slide 40
Engenharia de Projetos Industriais – UTILIDADES
Sistemas de Água
Os sistemas de água de uma instalação industrial, de um modo geral, podem
compreender as seguintes partes:
Sistema de Captação;
Sistema de Adução (transporte de água entre captação e tratamento);
Sistema de Tratamento;
Sistema de Armazenamento;
Sistema de Distribuição;
Sistema de Refrigeração e Resfriamento de Água

## Slide 41
Engenharia de Projetos Industriais – UTILIDADES
Sistemas de Água
DFA – Diagrama de Fontes de Água

## Slide 42
Engenharia de Projetos Industriais – UTILIDADES
Sistemas de Combustíveis (Recebimento, Armazenamento e Distribuição)
Combustíveis Sólidos (Carvão mineral, Coque, Lenha, Carvão não mineral, Rejeitos sólidos)
Combustíveis Líquidos (Combustíveis líquidos de petróleo, Combustíveis líquidos não-petrolíferos)
Combustíveis Gasosos (Gás natural, Gás natural liquefeito, Gás liquefeito de petróleo, Gás de gasogênio, Gás de óleos, Gás de alto-forno, Gás de coqueria, Gás de aciaria, Acetileno, Hidrogênio)
Sistema de Armazenamento e Distribuição de Óleo Combustível
Sistema de Armazenamento e Distribuição de Gás Combustível

## Slide 43
Vapor é utilizado para transportar energia e calor entre locais distantes da unidade industrial, podendo também gerar energia elétrica (turbina a vapor) e acionar máquinas.
Vapor Saturado (seco) e Vapor Superaquecido
O sistema contém:
Casa de caldeiras;
Elementos de aquecimento;
Tubulações de distribuição.
Estações de redução de pressão;
Purgadores, eliminadores de ar, válvulas de segurança, bombas de condensado, filtros e válvulas;
Engenharia de Projetos Industriais – UTILIDADES
Sistemas de Geração de Vapor
Notes: maior parcela possível de calor latente existente no vapor.

## Slide 44
Sistema responsável pela geração e distribuição de ar comprimido na planta industrial, por meio de compressores de ar, responsáveis pela captação do ar para compressão.
O Ar Comprimido é uma importante forma de energia, que em diversas atividades produtivas complementa ou substitui com vantagens a energia elétrica.
O Ar Comprimido está presente em mais de 90% das atividades produtivas e em quase 100% das industrias, nos hospitais, consultórios odontológicos, captação de água, tratamento de esgoto, sistemas automatizados em geral, construção civil, agricultura, aviação, navegação, siderurgia, limpeza , tratamento de superfícies, exploração mineral, transportes, brinquedos,. serviços de manutenção, tratamento de superfícies, escavação, prospecção mineral e petrolífera, exploração de petróleo e gases, etc.
Engenharia de Projetos Industriais – UTILIDADES
Sistemas de Geração de Ar Comprimido
Notes: maior parcela possível de calor latente existente no vapor.

## Slide 45
O Sistema é composto pela
Sala de Compressores e
Linhas de distribuição de ar comprimido.
Os equipamentos básicos estão relacionados abaixo:
Reservatório de ar comprimido;
Resfriadores intermediários e posteriores;
Separadores de umidade e condensado;
Purgadores;
Silenciadores;
Filtros de Sucção;
Desumidificadores para secagem total de ar, no caso de certas aplicações industriais especiais.
Engenharia de Projetos Industriais – UTILIDADES
Sistemas de Geração de Ar Comprimido
Notes: maior parcela possível de calor latente existente no vapor.

## Slide 46
Sistema de Detecção, Alarme e Combate à Incêndio
Sistema de Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração (HVAC)
Sistema de Tratamento de Efluentes Industriais (Ex: TEBAR)
Sistema de Captação e Supressão de Pó (Ex. Filtros Manga – CSN)
Sistema de Geração e Distribuição de Oxigênio, Nitrogenio, CO2 (Ex White Martins, Ambev)
Engenharia de Projetos Industriais – UTILIDADES
Outros Sistemas:
Notes: maior parcela possível de calor latente existente no vapor.

## Slide 47
Engenharia de Projetos Industriais – Processo
Atividades da engenharia de projeto – Sistemas de Utilidades Ver apostila (pag 107, 108 e 109):
Elaboração do Balanço Energético
Definição dos Sistemas a serem Utilizados
Elaboração do Fluxograma de Engenharia de cada Sistema
Elaboração das Memórias de Cálculo
Elaboração dos Arranjos Gerais
Elaboração das Especificações Técnicas de Equipamentos
Elaboração do Relatório de Projeto Básico
Elaboração dos Desenhos de Detalhamento das Instalações
  Desenhos de Planta, Seções e Detalhes
  Lista de Linhas
  Isométricos
  Desenhos de Peças de Tubulações e Componentes não Padronizados
  Desenhos de Suportes
Elaboração das Listas de Materiais
Outras Atividades

## Slide 48
Engenharia de Projetos Industriais – Processo
FLUXO DE INFORMAÇÕES – Ver apostila (pg 109)