CRIAÇÃO DE PROGRAMAS EM EXCEL / VBA

## Problema Exemplo: Dimensionamento e Simulação de um Extrator

EXTRATOR

PROBLEMAS

DIMENSIONAMENTO

Calcular a vazão W de benzeno para extrair o ácido benzóico da corrente de alimentação de modo a reduzir a razão mássica e xo a x (especificada)

SIMULAÇÃO

Calcular a razão mássica x para uma vazão de benzeno W (especificada).

MODELO

1. Q (xo – x ) – W y = 0

2.  y – k x = 0

VARIÁVEIS CONHECIDAS

Q = 10.000 kgA / h

Xo = 0,02 kgAB / kgA

AVALIAÇÃO ECONÔMICA

L =  R – C       $/h

R = pAB W y    $/h

C = pB W        $/h

PARÂMETROS

k = 4

pAB =  0,4 $/kg
pB = 0,01 $/kg

PREPARAÇÃO da TELA (PLANILHA)

INICIAR ( Programas ( Microsoft Office ( Excel 2007

1. Na linha 1: numerar as colunas de 1 a 12. Porém, no Excel 2007: Botão Office (canto superior esquerdo colorido ( Opções do Word ( Fórmulas ( Trabalhando com Fórmulas ( Estilo de referência ( marcar (as colunas passam a ser referenciadas por números).

2. Formatar a largura das colunas: 8.

3. Formatar a largura das linhas: 14.

4. Colocar título “DIMENSIONAMENTO E SIMULAÇÃO DE EXTRATOR” (3,5) a (3,10)

5. Inserir ( Formas ( desenhar o Extrator: retângulo da célula (10,6) até (15,9).

6. Inserir ( Caixa de Texto: EXTRATOR (arrastar para dentro do retângulo)

7. Inserir ( Formas ( desenhar as setas.

8. Colocar as variáveis Q, xo, x, W e y nas setas.

9. Montar tabela para DADOS de (16,2) a  (19,4): k, pAB $/kg e pB $/kg.

10. Montar tabela para LUCRO de (16,11) a (19,12): R $/h, C $/h, L $/h.

11. Abrir espaço para o tipo de problema (dimensionamento ou simulação) de (5,1) a (5,3).

12. Botão Office (canto superior esquerdo) ( Opções do Excel (embaixo) ( Desenvolvedor (marcar)

11. Clicar em Caixa de Ferramentas de Controle: criar botão (automaticamente, é criada uma SUB, ainda invisível, a ser executada ao clicar no botão).

12. Clicar em Caixa de Ferramentas de Controle: propriedades.

13. Em Name: digitar EXECUTAR (será o nome da SUB criada acima).

14. Em Caption: digitar EXECUTAR (será o nome do botão).

PROGRAMAÇÃO

15. Clicar 2 vezes no botão EXECUTAR: vai aparecer Private Sub Executar_click e End Sub.

16. Entre essas duas linhas, escrever o Programa (nesta aula: copiar e colar do texto abaixo).

(a) desenvolver a SUB principal: Private Sub EXECUTAR_Click

(b) criar as demais Sub's de acordo com a evolução do programa.

Public Q, xo, x, W, y, k, Problema$, pAB, pB 'para a passagem de valores entre as Subs

| Private Sub EXECUTAR_Click() LerDados DimensionarOuSimular CalcularLucro End Sub | Sub Simular() 'Ler W W = Cells(5, 8) 'Simular x = Q * xo / (Q + k * W): Cells(12, 12) = x y = k * x: Cells(20, 8) = y End Sub |
| --- | --- |
| Sub LerDados () k = Cells(17, 4) pAB = Cells(18, 4) pB = Cells(19, 4) Q = Cells(11, 5) xo = Cells(12, 5) Problema$ = Cells(5,3) End Sub | Sub DimensionarOuSimular () Select Case UCase$(Problema$) Case "D": Dimensionar Case "S": Simular End Select End Sub |
| Sub Dimensionar () ' Ler x x = Cells(12, 12) ' Dimensionar y = k * x: Cells(20, 8) = y W = Q * (xo - x) / y: Cells(5, 8) = W End Sub | Sub CalcularLucro () R = pAB*W*y : Cells (17,12) = R C = pB*W : Cells (18,12) = C L = R – C : Cells (19,12) = L End Sub |

17. Inserir a linha com Public...

18. Modo de Design: clicar para sair.

PROGRAMA PRONTO

Public Q, xo, x, W, y, k, Problema$, pAB, pB

Private Sub Executar_Click()

LerDados

DimensionarOuSimular

CalcularLucro

End Sub

Sub LerDados()

k = Cells(17, 4)

pAB = Cells(18, 4)

pB = Cells(19, 4)

Q = Cells(11, 5)

xo = Cells(12, 5)

Problema$ = Cells(5, 3)

End Sub

Sub Dimensionar()

x = Cells(12, 12)

y = k * x: Cells(20, 8) = y

W = Q * (xo - x) / y: Cells(5, 8) = W

End Sub

Sub Simular()

W = Cells(5, 8)

x = Q * xo / (Q + k * W): Cells(12, 12) = x

y = k * x: Cells(20, 8) = y

End Sub

Sub DimensionaOuSimular()

Select Case UCase$(Problema$)

Case "D": Dimensionar

Case "S": Simular

End Select

End Sub

Sub CalcularLucro()

R = pAB * W * y: Cells(17, 12) = R

C = pB * W: Cells(18, 12) = C

L = R - C: Cells(19, 12) = L

End Sub

EXECUÇÃO

18. Problema de dimensionamento:

especificar x ( informar Tipo de Problema (d ou D) ( EXECUTAR

19. Problema de simulação:

especificar x ( informar Tipo de Problema (s ou S) ( EXECUTAR

# Text boxes

Q   kgA/h
xo  kgAB/kgA

W   kgB/h

W   kgB/h
y  kgAB/kgB

Q  kgA/h
x   kgAB/kgA