TROCADOR DE CALOR

PROBLEMAS

DIMENSIONAMENTO

Calcular a vazão W3 de água e a área de troca térmica A para resfriar a corrente de alimentação de T1 a T2 (especificada) A água se encontra a T3 e deve sair a T4 (especificada).

SIMULAÇÃO

Calcular as temperaturas de saida T2 e T4 se o trocador dimensionado com área A (especificada com o valor calculado) for alimentado com uma vazão W3 de água (especificada).

MODELO

1. Q – W1 Cp1 (T1 – T2) = 0

2. Q – W3 Cp3 (T4 – T3) = 0

3. Q – U A d = 0

4. d – [(T1 – T4) – (T2 – T3)] / ln [(T1 – T4)/ (T2 – T3)] = 0

PARÂMETROS

Cp1 = 0,45 kcal / kg oC

Cp3 = 1 kcal / kg oC

U = 100 kcal / h  m2 oC

AVALIAÇÃO ECONÔMICA

CT = Ccap + Cutil

Ccap = (0,1)(1.350) (A / 4,6)0,48

Cutil = (8.500)(0,00005) W3

# Text boxes

T4 oC

W1 kg/h
T1 oC

T2 oC

A  m2

W3  kg/h
T3 oC

VARIÁVEIS CONHECIDAS

W1 = 30.000 kg/h

T1 = 100 oC

T3 =   15 oC