1a QUESTÃO (20 %)

(a) Qual a quantidade mínima de água necessária de uma fonte externa com 0 ppm de contaminante? Proponha um fluxograma que satisfaça essa condição. Justifique todas as etapas.

Fonte: Cao,K., Feng,X., Ma, H. Pinch multi-agent genetic algorithm for optimizing water-using networks. Computers and Chemical Engineering 31, 1565–1575, 2007.

(b) Agora o processo passa a contar com mais uma fonte de água externa igual a 25 ppm. Qual a quantidade mínima de água necessária das fontes? Proponha um fluxograma que satisfaça essa condição. Justifique todas as etapas.

|  | Unidade do Processo | Δm(g/h) | Cin, max (ppm) | Cout, max (ppm) |  | Opção 1 - Reuso da Operação 1 nas Operações 4 e 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1000 | 0 | 100 |  |  | Concentração (ppm) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1000 | 0 | 50 |  |  | Vazão(t/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 500 | 50 | 100 |  | OP1 | 10 |  |  | (250) | 10 | (250) | 10 | (250) | 10 | (250) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 625 | 75 | 200 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 4000 | 100 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fontes Externas: | 0 | ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | ppm |  |  | OP2 | 20 |  |  | (500) | 20 | (500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Determinando as vazões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F= Δm * (Cout-Cin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OP3 | 10 |  |  |  |  |  |  | (250) | 10 | (250) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unidade do Processo | Vazão (t/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 10 |  |  |  | OP4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | (125) | 2,5 | (500) |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OP5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2000) | 19,16667 | (2000) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,666667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,833333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 24,16666667 | 24,16666667 | 24,16666667 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Opção 2 - Reuso da Operação 3 na Operação 4 e 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Concentração (ppm) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vazão(t/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OP1 | 0 |  |  | (0) | 10 | (250) | 10 | (250) | 10 | (250) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OP2 | 0 |  |  | (500) | 20 | (500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OP3 | 0 |  |  |  |  |  |  | (250) | 10 | (250) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OP4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | (125) | 2,5 | (500) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OP5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2000) | 19,16667 | (2000) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,666667 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,833333 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 30 | 24,16666667 | 24,16666667 | 24,16666667 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo da Fonte 0 ppm | 30 t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Consumo da Fonte 25 ppm | 0t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2ª QUESTÃO (20 %)

Qual parece a melhor estratégia tendo em vista redução de custos totais? Justifique sua resposta com base nas fases da engenharia de projetos.

3a QUESTÃO (20 %)

Uma empresa deseja produzir um produto  F a partir de C e de E, de acordo com o sistema de reações abaixo, produzindo um excesso de C para venda na mesma quantidade de F.

(a) calcule a Margem Bruta e verifique se o processo é economicamente promissor;

(b) monte o Fluxograma Embrião para este processo tomando 100 unidades molares de F como base.

Reação 1:   A + (1/2) B ( C + 2 D        (conversão por passe: 25%)

(exigido excesso de 30% de B na alimentação de R1)

Reação 2:   C + 2 E     ( F + D          (conversão por passe: 74%)

Preços ($/kgmol): A = 3; B = 2; C = 5; D = 0; E = 3; F = 12.

|  | A | B | C | D | E | F |  |  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | -1 | -1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | R1 | -2 | -1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| R2 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 1 |  | R2 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 1 |
| G | -1 | -1/2 | 0 | 3 | -2 | 1 |  | G | -2 | -1 | 1 | 5 | -2 | 1 |
| p | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 12 |  | p | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 12 |

MB = - 6 – 2 + 5 – 6 + 12 = + 3

Processo economicamente promissor

4ª  QUESTÃO (20%)

Desenvolva o Sistema de Separação S2 do Fluxograma Embrião, considerando apenas colunas de destilação.

(a) Quantas sequências de colunas de destilação compõem o espaço de soluções para a separaçãcompleta dos componentes da mistura ?

N = [(2)(3)!/(3!4!)] 1 = 5

Apresente os resultados obtidos pelos métodos:

(b) heurístico (índices de dispersão abaixo),

Coluna 1

Q = 0,3 : R = 0,65 : V1 = 0,65 : V2 = 0,3 : V3 = 0,3

Remover o componente em maior vazão. Há 2 : E e F. Separação mais fácil ([CDE/F]

Coluna 2

Q = 0,3 : R = 0,87 : V1 = 0,7 : V2 = 0,23 : V3 = 0,3

Remover o componente em maior vazão: D (no meio da mistura). Separação mais fácil ([CD/E]

Coluna 3

[C/D]

Solução: [CDE/F] ( [CD/E] ( [C/D] Custo = 1.103

(c) evolutivo

Vizinho 1: [CD/EF] ( [C/D] + [E/F] Custo = 1.103

Vizinho 2: [CDE/F] ( [C/DE] ( [D/E] Custo = 1.243

Solução: a sequência heurística [CDE/F] ( [CD/E] ( [C/D] Custo = 1.103

(d) Rodrigo&Seader.

Sempre a de menor custo

03 CDE/F 		290 290

05 CD/E		380 670

08 C/D		483 1.103 limite

04 C/DE		633 920

09 D/E		320 1.240 ultrapassou

02 CD/EF		580 580

08 C/D + 10 E/F  	593 1.173 ultrapassou

01 C/DEF		967 967

07 DE/F		260 1.227 ultrapassou

Solução: [CDE/F] ( [CD/E] ( [C/D] Custo = 1.103  (a heurística)

As volatilidades relativas adjacentes e os custos das colunas se encontram nas tabelas abaixo.

| SÍMBOLO | VAZÃO kgmol/h | (s |  | COLUNA | ALIMENTAÇÃO | $/ANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 30 | 1,3 |  | 1 | C*DEF | 967 |
| D | 100 | 1,5 |  | 2 | CD*EF | 580 |
| E | 60 | 2,0 |  | 3 | CDE*F | 290 |
| F | 100 |  |  | 4 | C*DE | 633 |
| Lembretes |  |  |  | 5 | CD*E | 380 |
| R = (m / (M |  |  |  | 6 | D*EF | 520 |
| Q = xm / xM |  |  |  | 7 | DE*F | 260 |
| V1 = Min (1-Q,R) |  |  |  | 8 | C*D | 433 |
| V2 = Min (Q,1-R) |  |  |  | 9 | D*E | 320 |
| V3 = Min (Q,R) |  |  |  | 10 | E*F | 160 |

5a  QUESTÃO (30 %): Considere o conjunto de correntes e de utilidades, bem como os dados das tabelas abaixo. Por motivo de segurança, a troca de calor entre as correntes Q2 e F2 é proibida.

(a) calcular o consumo máximo e o consumo mínimo de água e de vapor (kg/h) para este sistema de correntes.

ITEM ANULADO

Dados do Diagrama não coincidem com os da Tabela

(b) obter uma rede pelo método heurístico, usando o critério RPS para a seleção dos pares de correntes.

Não é preciso dimensionar os trocadores de calor.

Como QMTO x FMTO = Q2 x F2 é proibida, resta começar por QmTO x FmTO = Q1 x F1

Rede (i): Q1 (160 ( 95) x F1 (60 ( 135) : F1 (135 ( 160) x Q2 (250 ( 232) : Q2 (232 ( 140) x vapor : F2 (115 ( 260) x água.

Outra possibilidade: como QMTO x FMTO = Q2 x F2 é proibida, começar por QMTO x Fria seguinte = Q1 x F1

Rede (ii): Q2 (250 ( 178) x F1 (60 ( 160) : Q2 (178 ( 140) x água : F2 (115 ( 150) x Q1 (160 ( 136) : F2 (150 ( 260) x vapor : Q1 (136 ( 95) x água.

(c) obter uma rede pelo método heurístico, usando o critério PD para a seleção dos pares de correntes. Não é preciso dimensionar os trocadores de calor.

Como QMTO x FMTD = Q2 x F2 é proibida, começar por QMTO x Fria seguinte = Q1 x F1. Resulta a  Rede (i) acima.

(d) propor uma rede vizinha àquela obtida em (b), dividindo a corrente F1. Utilizar o método heurístico aproximado.

Só pode haver divisão de F1 a partir da Rede (ii) acima. Chamando de T1 a temperatura de saída de F1 na troca com Q1 e de T2 a da troca com Q2:

Fixando T1 = 150 ( x = 0,833 ( T2 = 210.

Fixando T2 = 240 ( x = 0,861 ( T1 = 147

Tomando uma média de x = 0,85, resultam T1 = 148 e T2 = 226. (para não ter que decidir pelo custo de capital).

(e) comparar os custos de utilidades dos sistemas obtidos em (b) e em (c), com aqueles correspondentes aos limites obtidos em (a).

CutilMAX = 445.691 $/a

CutilMIN = 18.948 $/a

CutilRPS(i) = 18.948 $/a (mínimo)

CutilRPS(ii) = 24.796 $/a

CutilPD = CutilRPS(i) = 18.948 $/a (mínimo)

| Corrente | WCp kcal/h oC | To oC | Td oC |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 6.560 | 60 | 160 |
| F2 | 5.240 | 115 | 260 |
| Q1 | 7.570 | 160 | 95 |
| Q2 | 9.080 | 250 | 140 |

| Utilidades |
| --- |
| Vapor | Água |
| Te: 280 oC | Te: 25 oC |
| Ts: 280 oC | Ts: 80 oC (máx) |
| (: 360 kcal/kg | Cp: 1 kcal/kg oC |
| cv: 0,002 $/kg | ca: 0,0001 $/kg |

(Tmin = 10 oC U = 1.000 kcal/h m2 oC Cutil = 4.320 (ca Wa + cv Wv) $/a Ccap = 165 (Ai0,5 $/a CT = Cutil + Ccap $/a

# Text boxes

800A

520 B

#### 100 C

600A
470B
200C
400D

400 D

200 A
  50  B

35 C   70 E

100 D

100 D

70 E

35 C

100 D

100 F

270E

135 C

200 E

100C

100C

200C

600A  470B

##### 100 F

#### 100 C